## Slide 1: CLASE 3 RASPBERRY PI
JORGE ORLANDO MIRANDA ÑAHUI

## Slide 2: GPIO

## Slide 3: BUCLE FOR
Un bucle for es un bucle que repite el bloque de instrucciones un número predeterminado de veces. El bloque de instrucciones que se repite se suele llamar cuerpo del bucle y cada repetición se suele llamar iteración.
for variable in iterable:
cuerpo del for

## Slide 4: EJEMPLO1
REALIZA UN CODIGO MEDIANTE EL BUCLE “FOR” Y QUE EL PROGRAMA PIDA QUE SE LE INGRESE LA ALTURA CON EL FIN DE MOSTRAR LO SIGUIENTE:
INGRESAR ALTURA
H=4
RESULTADO

## Slide 5: BUCLE WHILE
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTRUCCIONES A EJECUTAR
CONDICIÓN A EVALUAR

## Slide 6: BUCLE WHILE
Un bucle while permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras se cumpla una condición (es decir, mientras la condición tenga el valor True).
while condición :
cuerpo del while

## Slide 7: ORGANIZÁCIÓN DE UN MODULO
mimodulo.py
def funcion1(x):
val=2*x
return val
def funcion2():
print(“PYTHON”)
VARIABLE1=“2020”
Uso de la función funcion1 de modulo mimodulo
from mimodulo import funcion1
y=funcion1(20)
import mimodulo
y=mimodulo.funcion1(20)

## Slide 8: MODULO time
Modulo que contiene funciones relacionados al manejo del recurso del tiempo
sleep : método que permite suspender la ejecución de un proceso un determinado tiempo expresado en segundos.
time: Método que permite determinar el tiempo que ha transcurrido desde la época 1 de enero del 1970 a las 00:00:00 horas .
T1=time.time()
sleep(tiempo)

## Slide 9: MODULO time
EJEMPLO
RESULTADO
En este ejemplo se utiliza la función sleep y la función time del modulo time

## Slide 10: LECTURA PULSADOR
GPIO con conexión a resistencia externa PULL-UP
CUANDO NO SE PRESIONA , EL VALOR DEL GPIO ES HIGH o 1
CUANDO SE PRESIONA , EL VALOR DEL GPIO ES LOW o 0

## Slide 11: RESISTENCIAS PULL-UP
RESISTENCIA CONECTADO A TENSIÓN POSITIVA
Podemos usar una resistencia interna PULL-UP en la Raspberry con el fin de usar una resistencia externa
GPIO.setup(canal, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

## Slide 12: RESISTENCIAS PULL-DOWN
RESISTENCIA CONECTADO A TENSIÓN NEGATIVA
Podemos usar una resistencia interna PULL-DOWN en la Raspberry con el fin de usar una resistencia externa
GPIO.setup(canal, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)

## Slide 13: LISTAS
20 | 50 | 10 | -20
0 | 1 | 2 | 3
Lista=[20,50,10,-20]
index
Lista
valor

## Slide 14: SLICING EN LISTAS
20 | 50 | 10 | -20
0 | 1 | 2 | 3
Lista=[20,50,10,-20]
index
valor
.Lista_nueva = Lista [1:3:1]
Lista
.Lista_nueva =[50,10]
Indexación positiva

## Slide 15: PROGRAMACIÓN FUNCIONAL
Las funciones permiten encapsular un conjunto de instrucciones que realizaran alguna tarea en especifica , de acuerdo a la aplicación se crearan funciones que reciban uno o mas argumentos , que retornen uno o mas valores o que simplemente no reciban argumento ni retornen algún valor en especifico .

## Slide 16: FUNCIONES
En Python es posible pasarle varios argumentos a una función y también retornar múltiples salidas .
FUNCIÓN
ARGUMENTOS
SALIDAS

## Slide 17: FUNCIÓN SIN ARGUMENTOS
Las funciones sin argumentos se define mediante la siguiente sintaxis
def función():
codigo1
codigo 2
codigo 3
codigo 4
Funcion()
Su uso se da cuando solo se requiere hacer una tarea en especifica sin recibir ni devolver nada
SIN RETURN

## Slide 18: FUNCIÓN CON ARGUMENTOS
Las funciones sin argumentos se define mediante la siguiente sintaxis
Función que recibe argumentos pero no retorna nada
def función(argumento):
codigo1
codigo 2
codigo 3
codigo 4
función()
Su uso se da cuando se requiera hacer una tarea en especifica en base a uno o mas argumentos
argumento
SIN RETURN

## Slide 19: RETURN
Palabra reservada que retorna uno o mas valores al finalizar una función.
Su uso principal es cuando queremos que retornar algún valor que es el resultado de alguna operación sobre parámetros que se encuentran como entradas.

## Slide 20: SENSOR
¿Cómo medir la distancia de un objeto con respecto a una referencia?
¿Cómo medir la temperatura ?
¿Cómo determinar la velocidad a la cual gira el rotor de un motor ?
Dependiendo de la naturaleza de la variable a registrar se tendrá que elegir un dispositivo adecuado llamado sensor

## Slide 21: SENSOR DE ULTRASONIDO
El sensor emite unas ondas de ultrasonido por el canal de transmisión
El sensor recibe dichas ondas de ultrasonido por el canal de recepcion (“si en caso la onda encontró un objeto en frente”)

## Slide 22: SENSOR DE ULTRASONIDO
MODELO HC-SR04
REQUIERE ALIMENTACION PARA SU FUNCIONAMIENTO

## Slide 23: CIRCUITO

## Slide 24: PAQUETES
Los paquetes permiten estructurar diferentes módulos , la organización de los módulos dentro un paquete sigue un orden jerárquico basado en sub paquetes .

## Slide 25: ORGANIZACIÓN DE UN PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE1
PAQUETE2
__init__.py
__init__.py
moduloA.py
moduloB.py
__init__.py
from PAQUETE.PAQUETE2 import moduloB
IMPORTAR EL MODULO
moduloB

## Slide 26: PAQUETE RPi
El paquete RPi contiene el modulo llamado GPIO que almacena funciones y clases que permiten al interprete de Python interactuar con los pines GPIO del raspberry

## Slide 27: ORGANIZACIÓN DE UN PAQUETE
RPi
__init__.py
GPIO.py
Import Rpi.GPIO as GPIO
IMPORTAR EL MODULO
GPIO
El keyword as se usa para utilizar un sobrenombre en lugar del nombre original

## Slide 28: SEÑAL PWM
PWM (MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO)
SEÑAL CON PERIODO O FRECUENCIA CONSTANTE
SEÑAL CON CAMBIOS ABRUPTOS DE ALTO A BAJO Y DE BAJO A ALTO

## Slide 29: SEÑAL PWM
t
12V
Volt
Ton
T
Toff
T
Ton:Tiempo de encendido
Toff:Tiempo de apagado
T:Periodo de la señal
F: 1/T frecuencia de la señal

## Slide 30: SEÑAL PWM
t
12V
Voltios
Ton
T
Toff
T
DC=
CICLO DE TRABAJO
0-100 %
DC=100*%

## Slide 31: CONTROL DE ANCHO DE PULSO
En la generación de la señal PWM , el periodo es constante , lo que varia es el tiempo de encendido.
El ciclo de trabajo indica la relación que hay entre el tiempo de encendido sobre todo el tiempo (periodo) de la señal .
A mayor tiempo de encendido , mayor es el ciclo de trabajo
DC=100*%

## Slide 32: SEÑAL PWM
t
A
Voltios
Ton
T
Toff
T
CICLO DE TRABAJO
0-100 %
Vprom=A*DC
Vprom
DC=100*%

## Slide 33: PWM
Avoltaje de alimentación
TonTiempo de encendido
TpwmTiempo de la onda completa
Voltaje promedio =()

## Slide 34: MOTOR DC
La señal PWM permite variar la velocidad de un motor DC , debido a que la velocidad de un motor DC esta en relación directa con el voltaje promedio o continua que se le alimenta al motor DC.
MAYOR CICLO DE TRABAJO
MAYOR VELOCIDAD DEL MOTOR DC

## Slide 35: MOTOR DC
Es un actuador eléctrico que convierte la energía eléctrica en energía mecánica
Esta compuesto por un ESTATOR Y ROTOR
Son alimentados mediante una fuente de alimentación continua
Motor de corriente continua

## Slide 36: MOTOR DC
+  POSITIVO
-  NEGATIVO
BATERIA DC
SIMBOLOGIA
SIMBOLOGIA
MOTOR DC

## Slide 37: DRIVER L298
Permite poder varias su velocidad, cambiar el sentido de giro del motor(horario o anti horario) mediante el uso de 3 pines
ENA,IN1,IN2

## Slide 38: VARIAR VELOCIDAD DE MOTOR DC
DRIVER
L298
MOTOR
DC
ALIMENTACIÓN
PARA EL MOTOR
RASPBERRY PI
4
SEÑAL PWM
DEL GPIO
SEÑAL PWM
PARA EL MOTOR DC
SENTIDO DEL GIRO

## Slide 39: PWM RASPBERRY PI
GPIO 12 , GPIO 13 , GPIO 18
y el GPIO 19 ofrecen los pines que implementan el hardware necesario para generar señales PWM.

## Slide 40: CLASE PWM – RPi.GPIO
La clase PWM permite crear un objeto , donde se le tiene que pasar dos argumentos : canal y frecuencia del PWM .
pw=GPIO.PWM(canal,frequencia)
INSTANCIAR UN OBJETO DE LA CLASE PWM

## Slide 41: MÉTODOS DE LA CLASE PWM
Al crear un objeto de la clase PWM , este objeto hereda los métodos y atributos de la clase PWM.
Método start()
Método ChangeFrequency(freq)

## Slide 42: MÉTODOS DE LA CLASE PWM
Al crear un objeto de la clase PWM , este objeto hereda los métodos y atributos de la clase PWM.
Método start(dc)
Método ChangeFrequency(freq)
Inicia el PWM con ciclo de trabajo igual a dc

## Slide 43: MÉTODOS DE LA CLASE PWM
Método ChangeDutyCycle(dc)
Método stop()
METODO PARA CAMBIAR EL CICLO DE TRABAJO 0 – 100 %
Método para detener la generación de señal PWM