## Slide 1
CLASE 2
RASPBERRY PI 4 B

## Slide 2: CARACTERISTICAS
RASPBERRY PI 4 B
CARACTERISTICA | 
CONSUMO | 3A máximo
Alimentación | 5V USB-C o GPIO
USB 2.0 | 2
USB 3.0 | 2
CPU | 1.56 GHZ QUAD CORE 64 bits
ARQUITECTURA | ARM CORTEX-A72

## Slide 3: TIPOS DE DATOS
Int : Variable de tipo entero que solo puede gardar números enteros
float : Variable que puede almacenar un numero real
str : Permite almacenar una cadena de caracteres, pueden ser letras , comas , números , espacios , etc…
bool: permite representar solo dos posibles valores verdadero o falso , true o falso respectivamente

## Slide 4: Operadores matematicos
Tabla de operadores matemáticos comúnmente usados
Simbolo | Significado
+ | Suma
- | resta
* | multiplicacíón
** | exponente
/ | Division
// | Divison entera
% | Resto

## Slide 5: LISTAS
Una lista es un conjunto ordenado de elementos del mismo o diferente tipo, cuyo contenido puede modificarse
lista1=[v1,v2,v3,v4]
Heterogeneas:
Pueden almacenar distintos tipos de datos
Mutables:
Sus elementos son modificables

## Slide 6: METODOS DE UNA LISTA
Agrega un elemento al final de una lista
Permite insertar un elemento en una lista
Devuelve el ultimo elemento de una lista
Metodo append(elemento)
Metodo insert(posición,valor)
Metodo pop()

## Slide 7: TUPLAS
Lista inmutable , una vez que haya sido creada ya no se puede modificar
Para su creación se cambia los corchetes por paréntesis
Su contenido no puede modificarse

## Slide 8: PROGRAMACIÓN FUNCIONAL
Las funciones permiten encapsular un conjunto de instrucciones que realizaran alguna tarea en especifica , de acuerdo a la aplicación se crearan funciones que reciban uno o mas argumentos , que retornen uno o mas valores o que simplemente no reciban argumento ni retornen algún valor en especifico .

## Slide 9: FUNCIONES
En Python es posible pasarle varios argumentos a una función y también retornar múltiples salidas .
FUNCIÓN
ARGUMENTOS
SALIDAS

## Slide 10: FUNCIÓN SIN ARGUMENTOS
Las funciones sin argumentos se define mediante la siguiente sintaxis
def función():
codigo1
codigo 2
codigo 3
codigo 4
Funcion()
Su uso se da cuando solo se requiere hacer una tarea en especifica sin recibir ni devolver nada
SIN RETURN

## Slide 11: FUNCIÓN CON ARGUMENTOS
Las funciones sin argumentos se define mediante la siguiente sintaxis
Funcion que recibe argumentos pero no retorna nada
def función(argumento):
codigo1
codigo 2
codigo 3
codigo 4
función()
Su uso se da cuando se requiera hacer una tarea en especifica en base a uno o mas argumentos
argumento
SIN RETURN

## Slide 12: FUNCIÓN CON ARGUMENTOS
Las funciones sin argumentos se define mediante la siguiente sintaxis
Función que recibe argumentos y que retorna un valor
def función(argumento):
codigo1
codigo 2
codigo 3
codigo 4
return valor
función()
Su uso se da cuando se requiera hacer una tarea en especifica en base a uno o mas argumentos y retornar nuevos valores
arg
valor
CON RETURN

## Slide 13: FUNCIÓN
CODIGO
RESULTADO

## Slide 14: FUNCIONES EN PYTHON
Porción de código reutilizable que tiene como fin realizar alguna tarea en especifica.
RESULTADO
EJEMPLO

## Slide 15: INDENTACIÓN
la indentación es un tipo de notación secundaria utilizado para mejorar la legibilidad del código fuente por parte de los programadores

## Slide 16: BUCLE FOR
Un bucle for es un bucle que repite el bloque de instrucciones un número predeterminado de veces. El bloque de instrucciones que se repite se suele llamar cuerpo del bucle y cada repetición se suele llamar iteración.
for variable in iterable:
cuerpo del for

## Slide 17: BUCLE WHILE
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTRUCCIONES A EJECUTAR
CONDICIÓN A EVALUAR

## Slide 18: BUCLE WHILE
Un bucle while permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras se cumpla una condición (es decir, mientras la condición tenga el valor True).
while condición :
cuerpo del while

## Slide 19: MODULOS
En Python representa un archivo con extensión [. py] y que en su contenido se encuentran un conjunto de definiciones que serán reutilizadas mediante otros archivos Python
Para poder hacer de los módulos se tiene que tener en cuenta lo siguiente:
import modulo
from modulo import sub-modulo

## Slide 20: PAQUETE
Un paquete contiene un conjunto de sub-paquetes y módulos que un programa en Python reutilizare con el fin de poder optimizar su programa ya que no realizara ciertas funciones desde cero.
import paquete
from paquete import sub-paquete

## Slide 21: MODULO time
Modulo que contiene un conjunto de funciones para el uso del recurso de la temporización
sleep , método que permite suspender la ejecución de un proceso un determinado tiempo expresado en segundos.
time. Método que permite determinar el tiempo que ha transcurrido desde la época 1 de enero del 1944
time()
sleep(tiempo)

## Slide 22: MODULO time
EJEMPLO
RESULTADO

## Slide 23: SENTENCIA if-elif-else
Si la condición dentro es verdadero se ejecuta lo que se encuentra debajo de los dos puntos , tener en cuenta la indotación (el espacio en blanco)
Si es falso se ejecuta la sentencia else ,también se puede ejecutar elif para acto seguido realizar otra comparación

## Slide 24: ENTRADAS EN PYTHON
FUNCIÓN input
dato=input(“Ingresar un número”)

## Slide 25: BUCLE WHILE
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTRUCCIONES A EJECUTAR
CONDICIÓN A EVALUAR

## Slide 26: BUCLE WHILE
Un bucle while permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras se cumpla una condición (es decir, mientras la condición tenga el valor True).
while condición :
cuerpo del while

## Slide 27: BUCLE WHILE
El ‘break’ permite cortar un bucle de control , si en caso hay bucles anidados , corta el bucle mas interno

## Slide 28: GPIO1
LAS SIGUIENTE DIAPOSITIVAS FORMAN PARTE DEL MANEJO DE LA GPIO DE LA RASPBERRY MEDIANTE EL LENGUAGE DE PROGRAMACIÓN PYTHON
PYTHON

## Slide 29: DESCRIPCIÓN DEL GPIO
RASPBERRY PI 3B

## Slide 30: MODULOS
En Python representa un archivo con extensión [. py] y que en su contenido se encuentran un conjunto de definiciones que serán reutilizadas mediante otros archivos Python
Para poder hacer de los módulos se tiene que tener en cuenta lo siguiente:
import modulo
from modulo import sub-modulo

## Slide 31: PAQUETE
Un paquete contiene un conjunto de sub-paquetes y módulos que un programa en Python reutilizare con el fin de poder optimizar su programa ya que no realizara ciertas funciones desde cero.
import paquete
from paquete import sub-paquete

## Slide 32: RPi.GPIO
Modulo que contiene un conjunto de métodos y atributos que permiten configurar y manipular los GPIOs de la raspberry.
import RPi.GPIO as GPIO
Importar el modulo y nombrarlo como GPIO

## Slide 33: setmode
Método que permite establecer el modo de la enumeración de los GPIO de la raspberry , podemos elegir los siguientes modos de enumeración :
BOARD
BCM
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
LA ENUMERACIPON ESTA EN BASE AL NUMERO DE LA PATILLA
LA ENUMERACIPON SE LE ANTEPONE GPIO

## Slide 34: setup
La configuración del GPIO como entrada o salida se le indica mediante la definición del modo del canal y utilizando el método setup.
Establecer un canal como entrada digital
Establecer un canal como salida digital
GPIO.setup(canal,GPIO.IN)
GPIO.setup(canal,GPIO.OUT)

## Slide 35: output
ESTABLECER EN VOLTAJE ALTO CANAL DE SALIDA
ESTABLECER EN VOLTAJE BAJO UN CANAL DE SALIDA
GPIO.output(canal,GPIO.HIGH)
GPIO.output(canal,GPIO.LOW)

## Slide 36: input
RETORNA EL ESTADO DE UN CANAL CONFIGURADO COMO ENTRADA
Estado=GPIO.input(canal)