## Slide 1
CLASE 1
RASPBERRY PI 3 B

## Slide 2: PYTHON
Características de Python
Multiplataforma
Orientado a objetos
Interpretado
Tipado dinámico
Fuertemente tipado

## Slide 3: LENGUAJE DE ALTO NIVEL
Esta caracterizado por expresar los algoritmos de una manera adecuada de tal manera que el humano tenga la capacidad de poder comprenderlo de una manera sencilla, en lugar de la capacidad con que los ejecutan las máquinas

## Slide 4: RASPBERRY PI
La raspberry pi es una Single Board Computer (SBC) de bajo costo desarrollado en el reino unido en el año 2012 con fines de fomentar la informática .
El sistema operativo oficial según la raspberry pi Foundation es el Raspbian que es un sistemas operativo adaptado del Debían.
El programa comúnmente utilizado para la programación de la raspberry es por exelencia Python , pero tambien se puede utilizar otros lenguajes tales como Perl ,Ruby .
El modeo mas reciente lanzado es el raspberry pi 4 B

## Slide 5: CARACTERISTICAS
RASPBERRY PI 4 B
CARACTERISTICA | 
CONSUMO | 3A máximo
Alimentación | 5V USB-C o GPIO
USB 2.0 | 2
USB 3.0 | 2
CPU | 1.56 GHZ QUAD CORE 64 bits
ARQUITECTURA | ARM CORTEX-A72

## Slide 6: PYTHON IDLE
ENTORNO DEL PYTHON IDLE

## Slide 7: TIPOS DE DATOS
Int : Variable de tipo entero que solo puede gardar números enteros
float : Variable que puede almacenar un numero real
str : Permite almacenar una cadena de caracteres, pueden ser letras , comas , números , espacios , etc…
bool: permite representar solo dos posibles valores verdadero o falso , true o falso respectivamente

## Slide 8: SALIDA EN PYTHON
Imprimir valores
print(“Buenos dias”)
print(“LABOTEC-2020”)

## Slide 9: NUMERO ENTERO

## Slide 10: Operadores matematicos
Tabla de operadores matemáticos comúnmente usados
Simbolo | Significado
+ | Suma
- | resta
* | multiplicacíón
** | exponente
/ | Division
// | Divison entera
% | Resto

## Slide 11: STRING
Tipo de dato que contiene una cadena de caracteres , palabras o frases
RESULTADO
EJEMPLO
Formato | Conversión
%c | Carácter
%s | String
%i | Entero
%x | hexademical
%f | Número real
%u | Entero (+)
%e | Exponencial

## Slide 12: METODOS DE UN STRING
Permite contar la cantidad de veces que aparecer un elemento.
Permite separar una cadena en lista mediante el uso de un delimitador
Metodo count()
Metodo split(separador)

## Slide 13: LISTAS
Una lista es un conjunto ordenado de elementos del mismo o diferente tipo, cuyo contenido puede modificarse
lista1=[v1,v2,v3,v4]
Heterogeneas:
Pueden almacenar distintos tipos de datos
Mutables:
Sus elementos son modificables

## Slide 14: METODOS DE UNA LISTA
Agrega un elemento al final de una lista
Permite insertar un elemento en una lista
Devuelve el ultimo elemento de una lista
Metodo append(elemento)
Metodo insert(posición,valor)
Metodo pop()

## Slide 15: TUPLAS
Lista inmutable , una vez que haya sido creada ya no se puede modificar
Para su creación se cambia los corchetes por paréntesis
Su contenido no puede modificarse

## Slide 16: FUNCIONES EN PYTHON
Porción de código reutilizable que tiene como fin realizar alguna tarea en especifica.
RESULTADO
EJEMPLO

## Slide 17: INDENTACIÓN
la indentación es un tipo de notación secundaria utilizado para mejorar la legibilidad del código fuente por parte de los programadores

## Slide 18: MODULO time
Modulo que contiene un conjunto de funciones al manejo del recurso del tiempo
sleep , método que permite suspender la ejecución de un proceso un determinado tiempo expresado en segundos.
time. Método que permite determinar el tiempo que ha transcurrido desde la época 1 de enero del 1944
time()
sleep(tiempo)

## Slide 19: MODULO time
EJEMPLO
RESULTADO

## Slide 20: SENTENCIA if-elif-else
Si la condición dentro es verdadero se ejecuta lo que se encuentra debajo de los dos puntos , tener en cuenta la indotación (el espacio en blanco)
Si es falso se ejecuta la sentencia else ,también se puede ejecutar elif para acto seguido realizar otra comparación

## Slide 21: ENTRADAS EN PYTHON
FUNCIÓN input
dato=input(“Ingresar un número”)

## Slide 22: BUCLE WHILE
DIAGRAMA DE FLUJO
INSTRUCCIONES A EJECUTAR
CONDICIÓN A EVALUAR

## Slide 23: BUCLE WHILE
Un bucle while permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras se cumpla una condición (es decir, mientras la condición tenga el valor True).
while condición :
cuerpo del while

## Slide 24: BUCLE WHILE
El ‘break’ permite cortar un bucle de control , si en caso hay bucles anidados , corta el bucle mas interno

## Slide 25: CODIGO DE COLORES
Método utilizado para determinar el valor aproximado en ohmios de una resistencia
ECUACIÓN

## Slide 26: GPIO1
LAS SIGUIENTE DIAPOSITIVAS FORMAN PARTE DEL MANEJO DE LA GPIO DE LA RASPBERRY MEDIANTE EL LENGUAGE DE PROGRAMACIÓN PYTHON
PYTHON

## Slide 27: DESCRIPCIÓN DEL GPIO
RASPBERRY PI 3B

## Slide 28: MODULOS
En Python representa un archivo con extensión [. py] y que en su contenido se encuentran un conjunto de definiciones que serán reutilizadas mediante otros archivos Python
Para poder hacer de los módulos se tiene que tener en cuenta lo siguiente:
import modulo
from modulo import sub-modulo

## Slide 29: PAQUETE
Un paquete contiene un conjunto de sub-paquetes y módulos que un programa en Python reutilizare con el fin de poder optimizar su programa ya que no realizara ciertas funciones desde cero.
import paquete
from paquete import sub-paquete

## Slide 30: RPi.GPIO
Modulo que contiene un conjunto de métodos y atributos que permiten configurar y manipular los GPIOs de la raspberry.
import RPi.GPIO as GPIO
Importar el modulo y nombrarlo como GPIO

## Slide 31: setmode
Método que permite establecer el modo de la enumeración de los GPIO de la raspberry , podemos elegir los siguientes modos de enumeración :
BOARD
BCM
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
LA ENUMERACIPON ESTA EN BASE AL NUMERO DE LA PATILLA
LA ENUMERACIPON SE LE ANTEPONE GPIO

## Slide 32: setup
La configuración del GPIO como entrada o salida se le indica mediante la definición del modo del canal y utilizando el método setup.
Establecer un canal como entrada digital
Establecer un canal como salida digital
GPIO.setup(canal,GPIO.IN)
GPIO.setup(canal,GPIO.OUT)

## Slide 33: output
ESTABLECER EN VOLTAJE ALTO CANAL DE SALIDA
ESTABLECER EN VOLTAJE BAJO UN CANAL DE SALIDA
GPIO.output(canal,GPIO.HIGH)
GPIO.output(canal,GPIO.LOW)

## Slide 34: input
RETORNA EL ESTADO DE UN CANAL CONFIGURADO COMO ENTRADA
Estado=GPIO.input(canal)